## Slide 1
FPGA的应用及学习/使用

## Slide 2: FPGA是什么
FPGA（Field Programmable Gate Array），现场可编程门阵列，是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，即解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
Logic Gates(1950s-60s)
PLAs (1960s-70s)
PLDs，CPLDs (1970s-80s)
FPGA (1980s- )
SoCs (2000s-)
1985年 第一颗FPGA Xilinx XC2064

## Slide 3: FPGA的历史和发展
ROM只读存储器 vs RAM随机存储器

## Slide 4: PROM可编程只读存储器
PROM结构与ROM类似
在存储矩阵每个晶体管处有熔丝
熔丝断开表示该位存储0
地址译码部分字线固定（与阵列）
位线译码部分可编程（或阵列）

## Slide 5: PLD器件结构

## Slide 6: CPLD
基本资源：Logic Fabric + Connectivity + I/O
I/O单元
连线资源
逻辑阵列模块
Notes: Xilinx CoolRunner-II系列CPLD

## Slide 7: CPLD
逻辑阵列构成

## Slide 8: FPGA结构
  与CPLD基于乘积项完全不同架构

## Slide 9: FPGA 结构
  基于查找表技术

## Slide 10: FPGA增强功能
内置处理器：软核 & 硬核 & DSP
时钟及管理：PLL、DLL、驱动／分配
IO：多种高速收发、DDR存储器访问、可编程数控阻抗
嵌入MAC单元 － 高效浮点运算
各种内置存储器：双口RAM、FIFO
各种常用接口：I2C、SPI等
系统监控：内置ADCs

## Slide 11: FPGA vs CPLD
CPLD | FPGA
更适合组合逻辑，触发器有限，乘积项丰富结构 | 更适合时序逻辑，触发器多
时延可预测，速度较快 | 时延不可预测
集成度底，资源有限 | 集成度高，更灵活
使用更方便，无需外部存储芯片 | 基于SRAM工艺需要外部存储

## Slide 12: FPGA按工艺分类
 | 优点 | 缺点 | 典型品牌 | 适用于
SRAM FPGA | 可重编程； 技术成熟； 可选产品多； 已广泛使用； | 配置时间长； 需片外配置芯片； 功耗较高； 安全性差； | Xilinx的各系列FPGA； Altera公司的大多数FPGA； | 一般商用数字系统
反熔丝 FPGA | 工作频率高； 上电即运行； 安全性高； 不需外部配置芯片； 抗干扰能力强； 功耗低； | 一次性编程； 面积小 | Actel公司的Axcelerator、SX系FPGA； QuickLogic公司的Eclipse系列FPGA； | 国防、航空航天 方面的应用
Flash FPGA | 可重编程； 上电配置时间极短； 安全性高； 不需外部配置芯片； 功耗较低； | 尚未广泛使用； | Lattice公司的ispXPGA/LatticeXP MachXO系列FPGA； Actel公司的ProASIC系列FPGA； Altera公司的MAX系列 | 一般商用，需要保证设计安 全性的应用

## Slide 13: 数字集成电路

## Slide 14: FPGA工艺发展
65 nm
90 nm
130 nm
150 nm
180 nm
45 nm
32 nm
22 nm
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
8 nm
14 nm
65%
130%
163%

## Slide 15: FPGA架构发展
Device Complexity and Performance
1985
1992
2000
2002
2004
FPGA Fabric
Block RAM
Embedded
Multipliers
Clock Management
Multi-standard Programmable IO
FPGA Fabric
Block RAM
FPGA Fabric
Domain-optimized System Logic
FPGA Fabric
Block RAM
Embedded Multipliers
Clock Management
Multi-standard Programmable IO
Embedded Microprocessor
Multigigabit Transceivers
FPGA Fabric
Block RAM
Embedded Multipliers
Clock Management
Multi-standard Programmable IO
Embedded Microprocessor
Multigigabit Transceivers
Embedded DSP-optimized Multiplers
Embedded Ethernet MACs
Glue
Logic
Block
Logic
Platform
Logic
System
Logic
2005
Programmable “System in a Package”
……
Cortex-A Cores
PCIe
Analog
Memory Interfaces

## Slide 16: FPGA的优势
功能强大 - 并大量并行处理结构
开发快，上市时间短，适合原型设计或小批量产品
重复编程/配置，灵活、快速
省电、节省板卡空间，便于调试，系统成本低

## Slide 17: FPGA传统应用
接口连接、协议转换、并行处理
IC验证
视频图像处理
通信领域
数字信号处理
嵌入式系统

## Slide 18: FPGA应用
大数据处理
人工智能
工业物联网
机器人
AR/VR
。。。。

## Slide 19: 主要供应商 - Altera/Intel

## Slide 20: 主要供应商 - Altera/Intel

## Slide 21: 主要供应商 - Xilinx

## Slide 22: Xilinx - ZYNQ

## Slide 23: 主要供应商 - Lattice Semi
FPGA行业第三、PLD行业第二
主要产品：
  iCE（世界最小）、MachXO（桥接、扩展）、ECP（连接、加速）
  电源管理：Power Manager、Platform Manager
  时钟管理：ispClock
设计工具：Lattice Diamond

## Slide 24: 学习/使用FPGA的要点
理解基本概念 - FPGA是什么？能做什么？怎么做？
硬件设计的思想 - 同软件设计不同
逻辑设计思路 - 与语言、平台无关
解决未知问题的能力
不做器材党 - 选择最适合学习、使用的平台
通过DIY项目深刻理解（PCB设计）

## Slide 25: 器件选型的原则
功能／资源：逻辑单元、存储器、处理能力、IO、处理器内核、DSP
封装：满足管脚数量以及板卡的物理尺寸要求
功耗：满足系统对供电的限制需求
开发工具／难度：影响设计难度和开发时间
系统成本：包括配置RAM、外供电源、时钟等
购买难度：价钱／数量／供货渠道

## Slide 26: 为什么做小脚丫
    更简单
更有趣
用更少的钱和资源，让更多的人得到基础训练
更低门槛

## Slide 30: 怎么玩

## Slide 31: 融入生态系统
支持树莓派接口
支持Arduino接口

## Slide 32: 扩展子卡
更多标准Mini PCIE子卡

## Slide 33: DIY小项目

## Slide 34: FPGA逻辑设计要点
善用IP Core：调用原厂提供的经过验证过的IP内核
硬件设计概念：并行工作、时延
充分仿真：功能仿真、时序仿真、TestBench

## Slide 35: 充分利用资源
  工具
  开发板/评估板
  调试工具
  编译/仿真软件
  IP Cores
  原厂官方提供
  开源组织提供
  其它人验证
  参考
  设计指南
  系统应用
  视频/教程
  技术支持
  原厂FAE
  第三方机构
  论坛/社区

## Slide 36: 学习资源 - 开源社区

## Slide 37: 学习资源 - 公众号

## Slide 38: 有用的网站

## Slide 39: 有用的网站

## Slide 40: 有用的网站

## Slide 41: FPGA设计流程
设计定义
HDL
（VHDL, Verilog, C, Simulink)
Synthesis
（将HDL转化为FPGA逻辑）
Place & Route
时序分析
器件编程
(Bit-File)
FPGA调试
时序约束
时序约束 - 管脚
仿真
(Modelsim)
时序仿真
(Modelsim)